## Slide 1: U nás odpad, jinde poklad? Právní souvislosti opětovného zpracování jednorázových zdravotnických prostředků v ČR a v zemích EU
Michal Koščík
Masarykova univerzita, Lékařská fakulta a Právnická fakulta
Notes: Úvodní slovo (asi 30 s). Představím téma: článek 17 nařízení o zdravotnických prostředcích (MDR) a obnova prostředků určených výrobcem pro jedno použití. Prezentace vychází z mého připravovaného článku a z dat studie Evropské komise k článku 17. Nejde mi o to, zda je obnova technicky možná – to víte lépe než já – ale o to, proč je tentýž postup v jednom státě legální a v sousedním státě správním deliktem, a co se v tom chystá změnit.

## Slide 2: Tři cíle Unie v jednom operačním sále
Udržitelnost
Zelená dohoda a akční plán pro oběhové hospodářství. Zdravotnictví odpovídá zhruba za 4,4 % globálních emisí skleníkových plynů.
Rozpočty nemocnic
Drahé jednorázové prostředky v kardiologii, elektrofyziologii a miniinvazivní chirurgii jsou opakovanou nákladovou položkou.
Bezpečnost pacienta
MDR vzniklo po skandálech prsních implantátů PIP a kovových kloubních náhrad: posuzování shody, sledovatelnost, dozor po uvedení na trh.
Zdroj: Health Care Without Harm a Arup, Health Care's Climate Footprint (2019); COM(2019) 640; COM(2020) 98.
Notes: Obnova prostředků pro jedno použití je místem, kde se střetávají tři politiky EU. Udržitelnost: velká část nemocničního odpadu jsou prostředky navržené a oceněné pro jediné použití. Rozpočty: u drahých katetrů a nástrojů může opakované použití znamenat velké úspory. Bezpečnost: MDR bylo přijato po skandálech PIP a kovových kloubních náhrad a jeho hlavním slibem je vysoká úroveň ochrany pacientů. Článek 17 se snaží tyto tři cíle sladit, ale dělá to neobvyklým způsobem.

## Slide 3: Jeden katetr, dvě nemocnice, dva právní režimy
Drážďany
Ústí nad Labem, 80 km
Katetr třídy III koupí za plnou cenu.
Po zákroku jej pošle certifikovanému zpracovateli.
Dostane jej zpět, nebo koupí obnovený za zlomek ceny.
Stejný katetr koupí za stejnou cenu.
Po zákroku jej musí zlikvidovat.
Použít obnovený katetr s označením CE je přestupek.
Stejné nařízení MDR. Rozdíl je jen v národním právu.
Notes: Začnu konkrétním obrazem. Nemocnice v Drážďanech a nemocnice v Ústí nad Labem nakupují tentýž katetr od téhož výrobce a řídí se týmž nařízením EU. Německá nemocnice může katetr poslat zpracovateli s certifikovaným systémem a dostat jej zpět, případně koupit obnovený prostředek, který nese značku CE. Česká nemocnice jej musí odstranit jako odpad a použití obnoveného katetru by bylo přestupkem podle zákona č. 375/2022 Sb. Značka CE, která má jinak zaručovat volný pohyb výrobku po celé Unii, tady na hranici přestává platit.

## Slide 4: Osnova
1
Právní rámec
Definice, článek 17 MDR, společné specifikace, německý model
2
Praxe a data
Co se obnovuje, proč vázne certifikace, přínosy a rizika
3
Evropa a Česko
Mapa států, Francie, informování pacienta, česká úprava a právo EU
4
Turistika zdravotnického odpadu
Odpad, nebo zboží; kam použitý prostředek může odejít
5
Pohled do budoucnosti
Návrh Komise z prosince 2025 a dopady na sterilizace
Notes: Časový plán pro 20 minut: snímky označené v poznámkách jako [Volitelné] lze při nedostatku času přeskočit nebo jen ukázat (sedm snímků). Hlavní linie má 24 snímků po necelé minutě. Orientačně: úvod 2 min, právní rámec 4 min, praxe a data 3 min, Evropa a Česko 5 min, turistika odpadu 3 min, návrh Komise a závěr 3 min. Program jen krátce přečtu.

## Slide 5: Tři pojmy, které je třeba rozlišovat dle MDR
Prostředek pro jedno použití
čl. 2 bod 8 MDR
Prostředek určený k použití u jedné osoby během jediného zákroku.
Obnova
čl. 2 bod 39 MDR
Proces na použitém prostředku, který umožní jeho bezpečné opakované použití: čištění, dezinfekce, sterilizace a související postupy, zkoušení a obnovení technické a funkční bezpečnosti.
Úplná renovace
čl. 2 bod 31 MDR
Úplná přestavba prostředku již uvedeného na trh nebo výroba nového prostředku z použitých prostředků, spojená s přidělením nové životnosti.
Jednorázovost je údaj výrobce o určeném účelu, ne fyzikální vlastnost prostředku.
Notes: Než začneme, tři pojmy. Prostředek pro jedno použití je definován určeným účelem: výrobce jej určil k použití u jedné osoby během jednoho zákroku. Neříká to nic o tom, zda by technicky snesl opakovanou úpravu. Obnova je proces, který dobře znáte – čištění, dezinfekce, sterilizace, zkoušení a obnovení funkční bezpečnosti. Úplná renovace je pojem z definice výrobce: kdo prostředek kompletně přestaví a přidělí mu novou životnost, stává se výrobcem. Tento pojem bude důležitý u návrhu Komise, který s ním počítá i pro jednorázové prostředky. Pointa snímku: jednorázovost je rozhodnutí výrobce, nikoli vlastnost materiálu – a právě proto se o ní vede právní spor.

## Slide 6: Obnovou vzniká nový výrobek s novým výrobcem
Právní fikce
Fyzicky jde o tentýž katetr. Právo s ním zachází jako s novým výrobkem, stejně jako u úplné renovace (čl. 2 bod 31) nebo u změny určeného účelu (čl. 16 odst. 1).
Zpracovatel je výrobce
Nese povinnosti výrobce i odpovědnost za vadný výrobek (čl. 17 odst. 2).
Posouzení shody podle třídy
U třídy III s plnou účastí oznámeného subjektu; značka CE, UDI, prohlášení o shodě.
Nové označení
Na štítku zpracovatel; původní výrobce už jen v návodu k použití (čl. 17 odst. 8).
Notes: Definice obnovy v MDR popisuje přesně to, co děláte: čištění, dezinfekci, sterilizaci, zkoušení a obnovu funkční bezpečnosti. Právně je ale podstatné, co se stane potom. Kdo prostředek obnoví, aby byl vhodný k dalšímu použití, se podle čl. 17 odst. 2 stává jeho výrobcem. Nese všechny povinnosti výrobce a je výrobcem i pro účely odpovědnosti za vadný výrobek. Obnovený prostředek prochází posouzením shody podle své rizikové třídy a dostává vlastní značku CE. Fyzicky jde o tentýž katetr, právně o nový výrobek. Tento model – zpracovatel jako výrobce – používají i USA, Kanada a Spojené království.

## Slide 7: Článek 17 MDR obsahuje čtyři režimy
1
Výchozí režim - zákaz
Odst. 1: obnova jen tam, kde ji povolí národní právo. Mlčení státu znamená zákaz.
2
Obnova externím dodavatelem
Odst. 2: zpracovatel jako výrobce uvádí obnovený prostředek s označením CE na trh.
3
Obnova v nemocnici
Odst. 3: obnova a použití uvnitř zdravotnického zařízení podle společných specifikací.
4
Uzavřená smyčka
Odst. 4: externí zpracovatel obnoví prostředky nemocnice a celé je vrátí téže nemocnici.
Odst. 9: stát, který obnovu povolí, ji může dále omezit nebo zakázat, včetně převozu použitých prostředků do ciziny a používání obnovených prostředků.
Notes: Článek 17 je pro harmonizační nařízení neobvyklý. Odstavec 1 obrací logiku: obnova je zakázána, pokud ji národní právo výslovně nepovolí. Pokud stát povolí, má na výběr ze tří cest: komerční obnova, kdy zpracovatel jako výrobce prodává obnovené prostředky s CE; obnova přímo v nemocnici podle společných specifikací, kde stát nemusí uplatnit všechny povinnosti výrobce; a uzavřená smyčka, kdy externí firma obnoví prostředky dané nemocnice a vrátí jí je. Odstavec 9 pak povolujícímu státu umožňuje přidat další omezení – vyloučit kategorie prostředků, zakázat převoz do ciziny nebo zakázat používání. Pro vás jsou podstatné hlavně režimy 3 a 4, protože se týkají práce sterilizačních pracovišť.

## Slide 8: Další podmínky článku 17
Rovnocennost s originálem
Odst. 3 písm. a): bezpečnost a funkčnost obnoveného prostředku musí odpovídat původnímu prostředku.
Jen prostředky z trhu EU
Odst. 6: obnovit lze jen prostředek uvedený na trh podle MDR, případně dříve podle směrnice 93/42/EHS.
Nejnovější vědecké poznatky
Odst. 7: provádět lze jen obnovu, kterou nejnovější vědecké poznatky považují za bezpečnou.
Informace pro pacienty
Odst. 3: státy mohou zavázat nemocnice k informování pacientů.
Odst. 10 ukládal Komisi předložit zprávu o fungování článku; zpráva COM(2024) 560 je z listopadu 2024.
Notes: [Volitelné] Článek 17 obsahuje ještě několik podmínek, které se týkají přímo praxe. Obnovený prostředek musí být bezpečností a funkčností rovnocenný originálu. Obnovit lze jen prostředek, který byl uveden na trh EU – to je důležité pro dovoz ze třetích zemí, k němuž se dostaneme. Odstavec 7 připouští jen obnovu, která je podle nejnovějších vědeckých poznatků bezpečná – tedy dynamický standard. A konečně informování pacientů: MDR státy jen vybízí, aby nemocnice pacienty informovaly, a dovoluje jim to stanovit jako povinnost. K pacientovi se vrátím zvlášť.

## Slide 9: Německý model, z něhož MDR vzešlo
1
Povoleno už před MDR
Vyhláška o provozování zdravotnických prostředků (MPBetreibV, §§ 5 a 8); Německo při vyjednávání MDR prosazovalo povolení z nákladových důvodů.
2
Doporučení RKI a BfArM
Společné doporučení k hygienickým požadavkům na obnovu zdravotnických prostředků je referenčním standardem praxe.
3
Kategorie „kritické C“
U prostředků se zvlášť vysokými nároky na obnovu je nutná certifikace systému řízení kvality.
4
Oznámení a uzavřená smyčka
Nemocnice obnovující podle odst. 3 se předem oznamují v systému DMIDS; externí zpracovatel jen tehdy, vrací-li nemocnici její vlastní prostředky.
Zdroj: Windisch a kol. (2024), kap. 3.2.1 a Annex IVb; Evropská komise, National rules on reprocessing (2025).
Notes: Německo obnovu jednorázových prostředků povolovalo dlouho před MDR a společné specifikace jsou v podstatě kodifikací německé praxe. Právním základem je vyhláška o provozování zdravotnických prostředků. Odborným standardem je společné doporučení Institutu Roberta Kocha a BfArM k hygienickým požadavkům na obnovu, které řada z vás zná. Prostředky s nejvyššími nároky na obnovu, kategorie kritické C, vyžadují certifikovaný systém řízení kvality. Nemocnice, které obnovují samy, se musí předem oznámit v národním informačním systému. A externí zpracovatel smí pracovat jen v uzavřené smyčce – nemocnice dostává zpět své vlastní prostředky. Tento model je nejméně komerční a má nejdelší bezpečnostní historii.

## Slide 10: Jiné státy
Nizozemsko: prionové riziko
Zákaz obnovy prostředků, které přišly do styku s mozkem, míchou, sítnicí, zrakovým nervem, spinálními ganglii, Gasserovým gangliem, hypofýzou nebo tvrdou plenou
Zákaz po zákroku u pacienta s CJN nebo s nevysvětlenou neurologickou poruchou
Zákaz obnovy prostředku, který už obnovil jiný subjekt
Belgie
Vyloučeny prostředky s nevyjímatelnou baterií či nesmazatelnými daty, zdroje ionizujícího záření a implantáty
Španělsko
Zákaz převozu k obnově do ciziny; vyloučena třída I, zakázkové prostředky a prostředky vyrobené v nemocnici
Chorvatsko
Outsourcing obnovy jen do členských států EU
Polsko
Zákaz dodávat a používat obnovené prostředky na území Polska
Notes: [Volitelné] Odstavec 9 umožňuje povolujícím státům obnovu dále zúžit, a pro sterilizační praxi jsou tyto výjimky zajímavé. Nizozemsko řeší prionové riziko: zakazuje obnovu prostředků, které byly v kontaktu s nervovou tkání s vysokou infekčností, a prostředků použitých u pacientů s Creutzfeldtovou-Jakobovou nemocí nebo s nevysvětlenými neurologickými příznaky; zakazuje také obnovu prostředku, který už obnovil někdo jiný. Belgie vylučuje technologicky problematické kategorie, Španělsko nepovoluje vývoz k obnově a vylučuje třídu I. Chorvatsko dovoluje outsourcing jen v rámci EU. A Polsko zakazuje dodávat a používat obnovené prostředky vůbec. Stav podle studie Komise ke konci roku 2023.

## Slide 11: Které prostředky se v Evropě obnovují
Kardiovaskulární, většina
Diagnostické elektrofyziologické katetry, ultrazvukové a mapovací katetry, EP kabely, ablační katetry
Artroskopické a ortopedické
Uváděny nemocnicemi i úřady v Německu, Irsku a Švédsku
Laparoskopie a všeobecná chirurgie
Včetně neinvazivních prostředků, například hrotů nůžek
Všechny třídy rizika
Jeden zpracovatel nabízí obnovu od třídy I po III, druhý obnovuje jen kardiovaskulární prostředky třídy III.
Proč EP katetry
Lékaři dvou nemocnic uvedli, že hrot obnoveného katetru je měkčí a lépe ovladatelný u složité anatomie.
Zdroj: Windisch a kol. (2024), kap. 3.3.2 a 3.3.3; stav k 31. 12. 2023.
Notes: [Volitelné] Co se v Evropě obnovuje: jednoznačně převažují kardiovaskulární prostředky, hlavně diagnostické elektrofyziologické katetry, ultrazvukové a mapovací katetry, kabely a ablační katetry. Dále artroskopické a ortopedické prostředky, laparoskopické a chirurgické nástroje, v menší míře i neinvazivní prostředky, například hroty nůžek. Obnovují se prostředky všech tříd rizika – jeden ze dvou německých zpracovatelů pracuje jen s třídou III. Zajímavost pro diskusi: dvě nemocnice s dvacetiletou praxí uvedly, že obnovený EP katetr má měkčí hrot a lékaři s ním lépe pracují u pacientů se složitou anatomií. To je ovšem tvrzení z rozhovorů, ne výsledek studie.

## Slide 12: Největší problém – administrativa - proč vázne certifikace
Chart: Důvody, proč oznámené subjekty obnovu necertifikují (počet uvedení)
| Nejsou pro to jmenovány | Obnova je v jejich státě zakázána | Nemají žádosti | Nedostatek zdrojů | Riziko pro pacienty je příliš vysoké | Málo zákazníků
Počet oznámených subjektů | 11 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2
Nejasné kódy
Oznámené subjekty nevědí, zda postačí kód MDT 2013 pro prostředky po obnově.
13 až 18 měsíců
Odhad zpracovatele, jak dlouho trvá získání nového certifikátu podle MDR.
Roztříštěný trh
Jeden americký zpracovatel kvůli roztříštěnosti z EU odešel; čtyři další by zájem měly.
Zdroj: Windisch a kol. (2024), kap. 3.3.1 a 3.3.2; průzkum mezi 32 oznámenými subjekty, které obnovu necertifikují.
Notes: [Volitelné] Úzkým hrdlem je certifikace. Z oznámených subjektů, které obnovu necertifikují, jich nejvíc uvedlo, že pro tuto činnost nejsou jmenovány; další, že obnova je v jejich státě zakázána, nebo že nemají žádosti. Oznámené subjekty jsou přetížené recertifikací podle MDR a obnovu považují za ekonomicky nezajímavou. Nejasné jsou i kódy jmenování. Zpracovatel odhaduje, že nový certifikát trvá 13 až 18 měsíců. A roztříštěnost trhu má i obchodní důsledek: jeden americký zpracovatel, který dříve působil v Belgii a Nizozemsku, se z evropského trhu stáhl. Komise ve své zprávě z roku 2024 očekávala, že se kapacity s dokončením přechodu na MDR uvolní.

## Slide 13: Co se zjistilo o přínosech a rizicích
Přínosy
Rizika - zatím bez robustních dat
Úspora nákladů kolem 50 % při externí obnově, v nemocnici i přes 90 %
Zhruba poloviční emise na životní cyklus EP katetru
Rezerva při výpadcích dodávek
Zkřížená infekce včetně prionů
Změna vlastností materiálu, rezidua, endotoxiny
Obtížně čistitelné povrchy složitých prostředků
Slabá vazba pacient–prostředek při hlášení nehod
Chorvatsko: přes 90 % dotázaných chirurgů opakovaně používá jednorázové nástroje, právní úpravu znalo 5,6 %.
Zdroj: přehled literatury ve studii Windisch a kol. (2024), Annex IVb; Mihanović a kol., Medica Jadertina 2021 (n = 53).
Notes: Studie Komise shrnuje literaturu takto. Přínosy: jedna portugalská studie uvádí úspory nad 90 % při obnově v nemocnici a kolem 50 % při externí obnově; analýzy životního cyklu elektrofyziologických katetrů ukazují zhruba poloviční emise. Rizika znáte lépe než já: zkřížená infekce včetně prionů, změny materiálu, rezidua čisticích přípravků, endotoxiny a povrchy, které nelze spolehlivě vyčistit. Pro regulátora je velký problém, že systémy hlášení nehod často nezaznamenávají, jaký konkrétní prostředek byl u pacienta použit, takže nelze zjistit, zda obnova k nehodě přispěla. Poslední řádek je varování: průzkum mezi chorvatskými chirurgy (53 respondentů) ukázal, že neformální opakované použití je běžné a právní úpravu téměř nikdo nezná. Zákaz tedy praxi nemusí odstranit, jen ji přesune mimo jakoukoli kontrolu.

## Slide 14: Proč státy povolují a proč zakazují
Důvody povolení
Důvody zákazu (17 úřadů)
Předchozí studie: IE, NL, SE
Politická debata: BE, HR, ES
Tradice před MDR: DE, IS
Ústavní svoboda podnikání: PL (použití ale zakázáno)
Bezpečnost pacientů, nejčastěji uváděný důvod
Chybějící pravidla, kontrola a zkušenosti
Výrobce prostředek k obnově neurčil a jen on zná materiály a konstrukci
Závěr studie: rozhodnutí států většinou nejsou podložena důkazy.
Zdroj: Windisch a kol. (2024), kap. 3.2 a 4.
Notes: [Volitelné] Proč se státy rozhodly tak, jak se rozhodly? Irsko, Nizozemsko a Švédsko vycházely z předchozích národních studií, Belgie, Chorvatsko a Španělsko z politické debaty, Německo a Island navázaly na praxi před MDR. Polsko obnovu nezakázalo, protože by to podle jeho ústavy omezovalo svobodu podnikání, použití ale zakázalo z bezpečnostních důvodů. Zakazující státy nejčastěji uvádějí bezpečnost pacientů, dále chybějící pravidla a zkušenosti a argument, že jen výrobce zná materiály a konstrukci. Autoři studie z toho vyvozují nepříjemný závěr: rozhodnutí na obou stranách jsou většinou politická, ne založená na důkazech, a doporučují cílený výzkum.

## Slide 15: Francie: od zákazu k řízenému experimentu
1986
Zákaz resterilizace jednorázových prostředků
2023
Zákon o financování sociálního zabezpečení na rok 2024, čl. 66
4. 9. 2025
Dekret č. 2025-895: podmínky experimentu
22. 7. 2026
Vyhláška určila 10 zařízení
1. 9. 2028
Konec smluv se zpracovatelem
Jen kardiologické kategorie
Elektrofyziologie, mapování, ablace, angiografie a hemodynamika
Uzavřená smyčka
Externí zpracovatel podle zadávacích podmínek, prostředek se vrací do téhož zařízení
Informace pro pacienta
Informační dokument a zvláštní sledovatelnost každého kusu
Notes: Francie ukazuje, že mapa není statická. Obnovu zakazovala od 80. let. Zákon o financování sociálního zabezpečení na rok 2024 povolil dvouletý experiment, dekret ze září 2025 stanovil podmínky a vyhláška z 22. července 2026 určila deset zúčastněných zařízení; smlouvy se zpracovatelem běží do 1. září 2028. Experiment je úzce vymezen: jen kardiologické kategorie, jen uzavřená smyčka s externím zpracovatelem, který splní zadávací podmínky, zvláštní sledovatelnost každého kusu a informační dokument pro pacienta. Protože ve Francii čtyřicet let obnova neexistovala, nemá vlastní zpracovatelský průmysl a použité prostředky budou podle všeho putovat do Německa a zpět. Přesně tento přeshraniční model česká úprava vylučuje. Za zmínku stojí, že ve Francii odpovídají za přípravu sterilních prostředků nemocniční lékárny, takže experiment přímo dopadá na sterilizační pracoviště.

## Slide 16: Mapa Evropy: 10 států povoluje, 18 nepovoluje
Povolují
BE
HR
DE
IS
IE
NL
PL
PT
ES
SE
Nepovolují
AT
BG
CY
CZ
DK
EE
FI
FR
EL
HU
IT
LV
LI
LT
MT
NO
RO
SK
Všechny tři cesty
BE, DE, IS, NL, PT, ES: komerční obnova, obnova v nemocnici i uzavřená smyčka
Jen jedna cesta
IE jen komerční obnova; SE a HR jen obnova podle specifikací, bez prodeje
Polsko
Obnovovat a vyvážet smí, obnovené prostředky ale nesmí použít ani dodat na trh
Zdroj: Evropská komise, National rules on reprocessing of single-use devices (oznámení do ledna 2025). LU a SI na seznamech nefigurují.
Notes: Podle evidence Komise (oznámení do ledna 2025) obnovu povoluje deset států a osmnáct ji nepovoluje; Lucembursko a Slovinsko na žádném seznamu nejsou. Dělení na povolující a zakazující je ale zjednodušené. Šest států povoluje všechny tři cesty. Irsko jen komerční prodej s CE, ale ne obnovu v nemocnici. Švédsko a Chorvatsko naopak jen obnovu podle specifikací v nemocnici nebo v uzavřené smyčce, obnovený prostředek tam nelze koupit. A Polsko je zvláštní případ: obnova je povolena, protože zákaz by podle polské vlády omezoval svobodu podnikání, ale použít obnovený prostředek v polské nemocnici je zakázáno. Polský zpracovatel tak může vyrábět jen pro cizinu. Česko je přesný opak – nevyrábí ani nespotřebovává, ale může dodávat surovinu.

## Slide 17: Dvě desetiletí zkušeností mimo EU
USA
FDA považuje zpracovatele za výrobce od roku 2000. Od roku 2002 musí předložit validační data o čištění, sterilizaci a funkčnosti. Největší trh na světě; GAO v roce 2008 nenašel doklady zvýšeného rizika.
Spojené království
Pokyny MHRA z roku 2016: plná odpovědnost a označení shody, uzavřená smyčka, validovaný počet cyklů, vyloučena třída I. Odpovědnost začíná vložením prostředku do sběrné nádoby zpracovatele.
Kanada
Od roku 2016 stejné požadavky jako na výrobce nových prostředků, ať se obnova provádí v Kanadě, nebo v zahraničí. Obnova v nemocnicích pod dohledem provincií.
Zdroje: FD&C Act § 510(o) (MDUFMA 2002); GAO-08-147 (2008); MHRA (2016); Health Canada, oznámení ze 4. 5. 2016.
Notes: [Volitelné] Pro srovnání tři jurisdikce s dlouhou zkušeností. Spojené státy zavedly model zpracovatele jako výrobce v roce 2000 a od roku 2002 vyžadují validační data o čištění, sterilizaci a funkčnosti. Úřad GAO v roce 2008 konstatoval, že dostupné informace nenaznačují zvýšené zdravotní riziko. Spojené království v roce 2016 vydalo pokyny k remanufacturingu: plná odpovědnost zpracovatele, uzavřená smyčka, validovaný počet cyklů, vyloučení třídy I; zajímavé je, že odpovědnost zpracovatele začíná okamžikem, kdy nemocnice vloží použitý prostředek do jeho sběrné nádoby. Kanada stejný model přijala v roce 2016 a výslovně počítá s obnovou v zahraničí. Žádná z těchto zemí nemá národní veto typu čl. 17 odst. 1.

## Slide 18: Musí pacient vědět, že jde o obnovený prostředek?
MDR
Státy informování podporují a mohou je uložit (čl. 17 odst. 3).
Belgie, Chorvatsko, Španělsko
Informování pacientů vyžadují; Španělsko má zvláštní předpis.
Německo
Odkazuje na obecnou povinnost informovat o všem podstatném.
Francie
Experiment počítá s informačním dokumentem pro pacienta.
Etické otázky
Úsporu má nemocnice, případné riziko nese pacient
Rovný přístup ke stejné úrovni péče
Dohledatelnost prostředku k pacientovi při nežádoucí příhodě
Pacienti podle průzkumů chtějí být informováni
Zdroj: Windisch a kol. (2024), tab. 7 a Annex IVb; Grantcharov a kol., JBI Evidence Implementation 2019.
Notes: Otázka, kterou si pacienti kladou nejčastěji. MDR povinnost informovat pacienta přímo neukládá; ukládá státům, aby informování podporovaly, a dovoluje jim je předepsat. To se ale týká režimu obnovy v nemocnici. Prostředek s CE od komerčního zpracovatele je právně nový výrobek jako každý jiný a zvláštní informační povinnost k němu MDR nestanoví. Povinnost informovat zavedly Belgie, Chorvatsko a Španělsko, Německo odkazuje na obecnou povinnost lékaře informovat o všem podstatném a Francie připravila pro experiment informační dokument. Eticky je jádrem asymetrie: úsporu má nemocnice, případné riziko nese pacient. K tomu otázka rovného přístupu a dohledatelnosti. Průzkumy ukazují, že pacienti chtějí být informováni. V českém právu by šlo o otázku informovaného souhlasu podle zákona o zdravotních službách, kdyby se obnova povolila.

## Slide 19: Český pohled na věc

## Slide 20: Česká úprava: zákon č. 375/2022 Sb.
Zakázáno
Nezakázáno
§ 9 odst. 1: obnova na území ČR
§ 9 odst. 2: uvedení na trh, dodání i použití obnoveného prostředku, i když má CE z jiného státu
§ 54: přestupek, pokuta až 5 000 000 Kč
Předání použitého prostředku do zahraničí k obnově
Obnova v Německu nebo jinde pro tamní nemocnice
Stát, který obnovu nepovoluje, nemá v čl. 17 odst. 9 oporu pro zákaz převozu
Česko neobnovuje, nepoužívá, ale může dodávat surovinu.
Notes: Česko si nevystačilo s mlčením, které by podle čl. 17 odst. 1 stačilo k zákazu. Paragraf 9 zákona o zdravotnických prostředcích výslovně zakazuje obnovu na našem území a v odstavci 2 i uvedení na trh, dodání a použití obnoveného prostředku – tedy i prostředku, který prošel posouzením shody v jiném státě a nese CE. Podle § 54 jde o přestupek s pokutou až 5 milionů korun. Zákaz obhajují hlavní hygienik a SÚKL rizikem infekce a selhání materiálu. Co zákon nezakazuje: předání použitého prostředku do ciziny k obnově. A jako stát, který obnovu nepovoluje, k tomu ani nemá v čl. 17 oporu, protože odstavec 9 dává nástroj jen povolujícím státům. Pro kontext: podle studie Komise ministerstvo zdravotnictví v roce 2023 zjišťovalo, zda by povolení obnovy mělo podporu, a v letošním roce se v odborném tisku objevily zprávy o neoprávněném opakovaném použití v českých nemocnicích pod ekonomickým tlakem. Jednou větou k evropskému právu: zákaz je podle mého názoru obhajitelný jen při velkorysém výkladu předběžné opatrnosti, protože nerozlišuje rizikové třídy ani certifikaci.

## Slide 21: Obstojí český zákaz před právem EU?
1
Omezení volného pohybu zboží
Zákaz použití výrobku s CE z jiného státu je opatřením s rovnocenným účinkem (čl. 34 SFEU).
2
Oblast není plně harmonizována
Čl. 17 odst. 1 vyhrazuje rozhodnutí státům; obdobně C-547/14 Philip Morris.
3
Ochrana zdraví (čl. 36 SFEU)
Státy mají široký prostor (C-421/09 Humanplasma), musí však konkrétně posoudit riziko (C-192/01 Komise v. Dánsko).
4
Přiměřenost
Zákaz nerozlišuje třídy rizika ani certifikaci oznámeným subjektem; Francie ukazuje mírnější cestu.
Můj závěr
Zákaz pravděpodobně obstojí, ale jen při velkorysém výkladu předběžné opatrnosti. Jeho opodstatnění slábne s každým rokem, kdy obnova podle specifikací jinde probíhá bez doložených škod.
Notes: [Volitelné] Pro právníky v sále, pro ostatní stručně. Zákaz používat výrobek, který je s označením CE legálně na trhu v jiném státě, je typické omezení volného pohybu zboží. Námitka, že jde o harmonizovanou oblast, neobstojí, protože článek 17 rozhodnutí výslovně ponechává státům – podobně Soudní dvůr posoudil výhradu pro zákaz některých tabákových výrobků ve věci Philip Morris. Stát tedy musí zákaz ospravedlnit ochranou zdraví. Má přitom široký prostor pro uvážení, jak ukazuje věc Humanplasma, ale musí doložit konkrétní posouzení rizika, ne jen obecný odkaz na předběžnou opatrnost. Slabinou české úpravy je, že nerozlišuje rizikové třídy, nezohledňuje certifikaci a nenabízí žádnou cestu, jak bezpečnost konkrétního prostředku prokázat. Francie ukazuje, jak vypadá úzce vymezené a časově omezené opatření.

## Slide 22: Česko: argumenty pro zákaz a realita praxe
Argumenty pro zákaz
Hlavní hygienik a SÚKL zákaz zdůvodňují rizikem infekce a selhání materiálu.
Neoprávněné opakované použití
V roce 2026 se v tisku objevily zprávy o opakovaném použití pod ekonomickým tlakem nemocnic.
Očekávaná debata o návrhu Komise
Ztráta národní pravomoci zakázat obnovu bude podle českých komentátorů nejspornějším bodem reformy.
Zdroje: Windisch a kol. (2024), kap. 3.5.2; Hrubá M., Porta Medica, duben 2026.
Notes: Jak se k zákazu staví česká strana. Hlavní hygienik a SÚKL jej obhajují rizikem infekce a selhání materiálu, což jsou legitimní důvody. Zároveň ale ministerstvo zdravotnictví podle studie Komise v roce 2023 zjišťovalo, zda by povolení mělo mezi aktéry podporu, takže otázka není uzavřená. V letošním roce se v odborném tisku objevily zprávy o neoprávněném opakovaném použití jednorázových prostředků v českých nemocnicích pod ekonomickým tlakem. Pokud se to potvrdí, máme stejný problém jako Chorvatsko: zákaz existuje, ale praxe se mu vyhýbá, a to bez validace, bez sledovatelnosti a bez kontroly. A čeští komentátoři očekávají, že ztráta národní pravomoci zakázat obnovu bude v jednání o návrhu Komise nejspornějším bodem.

## Slide 23: Použitý prostředek: odpad, nebo zboží?
Použitý katetr v české nemocnici
A: Odpad (18 01 03*, nebezpečný)
Přeprava do jiného státu po předchozím oznámení a souhlasu podle nařízení (EU) 2024/1157; obnova je „přípravou k opětovnému použití“ a prostředek přestává být odpadem.
B: Prostředek předaný ke smluvní obnově
Držitel se ho nezbavuje, ale předává k jistému dalšímu použití, takže nejde o odpad. Česká úprava na tuto situaci nedopadá.
Obě cesty vedou ze strany práva ven. Hodnota prostředku se realizuje v cizině.
Notes: Tady je jádro toho, čemu v článku říkám turistika zdravotnického odpadu. Použitý katetr lze právně vidět dvojím způsobem. Buď je to odpad – kontaminovaný prostředek bude obvykle infekční nebezpečný odpad s katalogovým číslem 18 01 03*. Jeho přeprava do jiného státu k využití je administrativně náročná, ale možná: vyžaduje předchozí oznámení a souhlas podle nového nařízení o přepravě odpadů 2024/1157, které se použije od 21. května 2026. Obnova je pak z hlediska odpadového práva přípravou k opětovnému použití a obnovený prostředek přestává být odpadem. Nebo nejde o odpad vůbec: podle judikatury Soudního dvora se věc, kterou držitel předává s jistotou dalšího využití, nepovažuje za odpad. Pak katetr odchází jako zboží a § 9 našeho zákona na to vůbec nedopadá. Výsledek je v obou případech stejný: česká nemocnice platí plnou cenu, a zbytkovou hodnotu prostředku využije někdo jiný.

## Slide 24: Kam může použitý prostředek odejít
Česko
Německo
Uzavřená smyčka i prodej s CE; nejdelší praxe v EU
Polsko
Smí obnovovat pro cizinu, doma nesmí použít
Spojené království
Remanufacturing podle pokynů MHRA od roku 2016
USA
FDA: zpracovatel je výrobce od roku 2000, zvláštní řízení od 2002
Kanada
Health Canada: stejné požadavky jako na výrobce od roku 2016
Turecko
Převzalo MDR, ale bez národního zákazu z čl. 17 odst. 1
Výplň: EU | Rámeček: třetí země
Do EU se smí vrátit jen prostředek původně uvedený na trh EU (čl. 17 odst. 6), s posouzením shody v EU a s povolením cílového státu.
Notes: Článek 17 odst. 9 sám mluví o převozu do jiného členského státu nebo do třetí země, takže zákonodárce s mezinárodními toky počítal. Uvnitř EU je přirozeným cílem Německo a nově také Polsko, které smí obnovovat jen pro cizinu. Mimo EU stojí za pozornost čtyři země. USA od roku 2000 považují zpracovatele za výrobce a od roku 2002 mají zvláštní požadavky na validační data o čištění, sterilizaci a funkčnosti; jde o největší trh na světě. Kanada přijala stejný model v roce 2016, Spojené království téhož roku vydalo pokyny MHRA k remanufacturingu s uzavřenou smyčkou. Turecko, vázané celní unií, převzalo MDR téměř doslova, ale vynechalo slova o povolení národním právem. Ani jedna z těchto zemí nemá národní veto. Zákaz tedy nevede k tomu, že by se prostředky neobnovovaly, ale k tomu, že se obnovují tam, kde evropské společné specifikace vůbec neplatí. Zpět do EU se smí dostat jen prostředek původně uvedený na trh EU, s posouzením shody v EU a jen do státu, který to dovoluje.

## Slide 25: Pohled do budoucnosi

## Slide 26: Návrh Komise jednoduše: logika se obrací
 | Dnes (MDR 2017) | Podle návrhu z 16. 12. 2025
Výchozí pravidlo | Obnova zakázána, dokud ji stát nepovolí | Obnova možná v celé EU za jednotných podmínek
Kdo rozhoduje | Každý stát zvlášť; má veto | Unie; státy veto ztrácejí
Jednorázovost | Volné rozhodnutí výrobce | Výrobce ji musí věcně zdůvodnit
Ostatní prostředky | Jen u opakovaně použitelných | Návod k obnově u všeho ostatního
Jednorázový prostředek | Obnova jen tam, kde to stát dovolí | Lze jej plně renovovat; renovátor je výrobce
Česko | § 9 zákona 375/2022 Sb. zakazuje | Zákaz by v dnešní podobě neobstál
Kdy: nový čl. 17 se má použít 5 let po vstupu v platnost. Rada jedná od března 2026, Parlament plánuje hlasovat začátkem 2027.
Návrh COM(2025) 1023, 2025/0404 (COD); stav projednání podle dokumentu Rady ST 9801/26 z 5. 6. 2026.
Notes: Jednoduše řečeno Komise navrhuje logiku obrátit. Dnes je obnova zakázána, dokud ji stát nepovolí, a každý stát rozhoduje sám. Podle návrhu bude obnova možná v celé EU za stejných podmínek a státy o ni rozhodovat nebudou. Výrobce nově nebude moct prostředek označit jako jednorázový jen tak: musí doložit, proč by po vhodné obnově nebyl bezpečný. Co jednorázové není, musí mít návod k obnově. A i jednorázový prostředek bude možné plně renovovat; kdo to udělá, je výrobce se vším, co k tomu patří. Pro Česko to znamená, že § 9 našeho zákona by v dnešní podobě neobstál a obnovený prostředek s CE by šel používat i u nás. Ale pozor na časování: nový článek se má použít až pět let po vstupu v platnost a návrh je teprve v jednání.

## Slide 27: Co si od budoucí úpravy EU slibuje
Jednotný trh místo mapy
Odstranit roztříštěnost národních přístupů; značka CE má platit všude stejně.
Jasno v jednorázovosti
Vyjasnit, kdy smí výrobce prostředek označit jako jednorázový, a omezit označování bez věcného důvodu.
Méně odpadu
Podpořit oběhové hospodářství a snížit objem jednorázového odpadu ve zdravotnictví.
Jasná odpovědnost
Kdo prostředek plně renovuje, nese všechny povinnosti výrobce.
Dostupnost a odolnost
Širší cíl celé novely: zjednodušení, konkurenceschopnost a lepší dostupnost prostředků, včetně prevence jejich nedostatku.
Cíle podle shrnutí návrhu ve stanovisku EHSV (29. 4. 2026) a v podkladu MedTech Europe (9. 9. 2026); zpráva Komise COM(2024) 560.
Notes: Co si od toho Komise slibuje. Zaprvé jednotný trh: dnešních třicet národních řešení má nahradit jedno pravidlo, takže obnovený prostředek s CE bude platit všude. Zadruhé vyjasnit, kdy je prostředek opravdu jednorázový. Komise reaguje na zjištění ze své zprávy z roku 2024, že výrobci mají motivaci označovat prostředky jako jednorázové i tam, kde by opakované použití technicky snesly. Zatřetí méně odpadu a podpora oběhového hospodářství. Začtvrté jasná odpovědnost: kdo prostředek plně renovuje, je výrobce. A konečně širší cíle celé novely MDR, do níž je změna zabalena: zjednodušení, konkurenceschopnost a dostupnost prostředků včetně prevence jejich nedostatku. Reakce jsou rozporné: sdružení výrobců MedTech Europe odmítá, aby se obnova stala výchozím pravidlem, a navrhuje povinnost zdůvodnit jednorázovost vypustit; Evropský hospodářský a sociální výbor má podobné výhrady. Naopak Health Care Without Harm chce povinnost zdůvodnění zpřísnit, aby výrobci nemohli obnovu znemožnit konstrukcí prostředku, a sdružení zpracovatelů AMDR požaduje výslovně zachovat obnovu podle společných specifikací.

## Slide 28: Hodnocení návrhu
Co návrh řeší
Výhrady
Značka CE bude znamenat volný pohyb i u obnovených prostředků
Důkazní břemeno přechází na výrobce: jednorázovost musí odůvodnit
Reaguje na podnět, že výrobci mají motivaci označovat prostředky jako jednorázové
Sbližuje EU s USA, Kanadou a Spojeným královstvím
Výslovně nezachovává obnovu v uzavřené smyčce podle specifikací
Pětileté přechodné období; zrušení veta by mohlo platit dříve
Neřeší odpadové právo ani návrat prostředků obnovených ve třetích zemích
Notes: Moje hodnocení. Návrh je podle mě správný v principu: značka CE bude znamenat to, co má, i u obnovených prostředků, a důkazní břemeno se přesouvá na výrobce. Reaguje tak i na podnět, který zazněl ve studii Komise od jednoho průmyslového sdružení: současná úprava výrobce motivuje označovat prostředky jako jednorázové, i když by opakované použití technicky snesly. Žádná ze srovnávaných zemí mimo EU tuto otázku u zdroje neřeší. Výhrady mám tři. Návrh výslovně nezachovává model uzavřené smyčky podle společných specifikací. Pětileté přechodné období je dlouhé – zrušení národního veta nevyžaduje novou infrastrukturu a mohlo by platit dřív, delší lhůta by stačila pro povinnost odůvodnit jednorázovost. A návrh neřeší odpadové právo ani podmínky návratu prostředků obnovených mimo EU.

## Slide 29: Co to znamená pro centrální sterilizace
Více prostředků s návodem k obnově
Pokud výrobci část sortimentu přeznačí na opakovaně použitelný, přesune se obnova do běžné práce sterilizací podle návodu výrobce.
Hrozí ztráta uzavřené smyčky
Návrh výslovně nezachovává obnovu podle specifikací bez uvedení na trh (dnešní odst. 3 a 4). Tento model používá Německo, Švédsko, Chorvatsko i Francie.
Odpadové právo zůstává nevyřešené
Kdy je použitý prostředek odpad, jak se přepravuje přes hranice a kdy přestává být odpadem, návrh neřeší.
Notes: Co z toho plyne pro vaše pracoviště. Za prvé: pokud povinnost odůvodnit jednorázovost zafunguje, část prostředků se může přesunout do kategorie opakovaně použitelných s návodem výrobce k obnově. To je pro centrální sterilizace známá práce, ale znamená to více sortimentu, validací a nároků na kapacity. Za druhé: návrh mluví o úplné renovaci, tedy o uvedení renovovaného prostředku na trh, ale výslovně nezachovává dnešní model obnovy podle společných specifikací v nemocnici nebo v uzavřené smyčce. Přitom právě ten je nejlépe ověřený a nejméně narušuje trh. Zpracovatelé už navrhli doplnit odstavec, který by ho zachoval. Tady má hlas odborné veřejnosti v legislativním procesu skutečnou váhu. Za třetí: návrh neřeší odpadové právo, takže otázky přeshraniční přepravy a konce odpadu zůstanou otevřené.

## Slide 30: Otázky do diskuse
Které prostředky z vaší praxe by obstály v posouzení vhodnosti podle společných specifikací?
Má vaše pracoviště kapacitu validovat obnovu dalších typů prostředků?
Setkáváte se s neformálním opakovaným použitím jednorázových prostředků?
Měl by pacient vždy vědět, že je u něj použit obnovený prostředek?
Notes: Tento snímek můžu nechat promítnutý během dotazů. Zajímají mě hlavně zkušenosti z praxe: které prostředky by podle vás obstály v posouzení vhodnosti, zda by sterilizační pracoviště zvládla validovat obnovu dalších typů, zda se v praxi setkáváte s neformálním opakovaným použitím a jak vnímáte informování pacienta.